# 使 用 說 明

檢視設定時序:

- 當AC110V輸入後,會先顯示預設時間12:00.

- SET壓放會顯示馬達與低壓電磁閥啟動時間0~60分1~60秒(預設1秒).

- SET第二次壓放,會顯示停止噴霧時間0~60分1~60秒(預設1秒).

- SET第三次壓放,會顯示洩壓時間1~10秒(預設1秒).

- SET第四次壓放,回覆到顯示時間.

ON壓放,啟動噴霧時序.

OFF壓放,關閉噴霧時序.  Ps:如主機正在啟動噴霧.按OFF主機會讓(當下)噴霧時間與洩壓完成.才會停止.(停止時管內才不會有水壓).

如停電又復電時:(1).(電腦盒時鐘必須重新設定)但噴與停.洩壓時間和三組24H設定時間有記憶.

(2). 停電復電時電腦盒會維持現狀.例: 停電前是ON復電後會自動啟動.

設定 噴霧間隔時間與洩壓時間與設定3組定時

- SET直壓3秒,進入設定模式,SET放開.

- “啟動噴霧時間”閃爍,設定啟動噴霧時間0~60分1~60秒,ON壓放增加分鐘數,OFF壓放增加秒數.ON或OFF直壓2秒自動增加分鐘數或秒數.

- SET第二次壓放,”停止噴霧時間”閃爍,設定停止噴霧時間0~60分1~60秒,ON壓放增加分鐘數,OFF壓放增加秒數. ON或OFF直壓2秒自動增加分鐘數或秒數.

- SET第三次壓放, “洩壓時間”閃爍,設定洩壓時間1~10秒,OFF壓放增加秒數. OFF直壓2秒自動增加秒數.

- SET第四次壓放, “定時1 ON ”閃爍,設定定時1啟動時序時間,ON壓放增加時數,OFF壓放增加分鐘數. ON或OFF直壓2秒自動增加時數或分鐘數.

- SET第五次壓放, “定時1 OFF ”閃爍,設定定時1關閉時序時間,ON壓放增加時數,OFF壓放增加分鐘數. ON或OFF直壓2秒自動增加時數或分鐘數.

- SET第六次壓放, “定時2 ON ”閃爍,設定定時2啟動時序時間,ON壓放增加時數,OFF壓放增加分鐘數. ON或OFF直壓2秒自動增加

- SET第七次壓放, “定時2 OFF ”閃爍,設定定時2關閉時序時間,ON壓放增加時數,OFF壓放增加分鐘數. ON或OFF直壓2秒自動增加時數或分鐘數.

- SET第八次壓放, “定時3 ON ”閃爍,設定定時3啟動時序時間,ON壓放增加時數,OFF壓放增加分鐘數. ON或OFF直壓2秒自動增加時數或分鐘數.

- SET第九次壓放, “定時3 OFF ”閃爍,設定定時3關閉時序時間,ON壓放增加時數,OFF壓放增加分鐘數. ON或OFF直壓2秒自動增加時數或分鐘數.

- SET第十次壓放, 時間顯示器閃爍,(設定時鐘時間),ON壓放增加時數,OFF壓放增加分鐘數. ON或OFF直壓2秒自動增加時數或分鐘數.

- SET第十一次壓放,回覆到顯示時間.

設定三組定時啟動與關閉

(1)  SET and ON同時壓放, 啟動定時1時序時間.

(1)  SET and ON同時壓放, 關閉定時1時序時間.

(2)  SET and OFF同時壓放, 啟動定時2時序時間.

(2)  SET and OFF同時壓放, 關閉定時2時序時間.

(3)  ON and OFF同時壓放, 啟動定時3時序時間.

(3)  ON and OFF同時壓放, 關閉定時3時序時間.